## Slide 1
Prof. Andréa Cristina dos Santos, Dr. Eng.
andreasantos@unb.br
4. PROJETO INFORMACIONAL
¾
Aula 12
Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia
Depart. de Engenharia de Produção
Disciplina Engenharia de Produto

## Slide 2
PI

## Slide 3
REQUISITOS DOS CLIENTES: necessidades dos clientes organizadas, categorizadas e estruturadas.

## Slide 4
TIPOS DE REQUISITOS
REQUISITOS CLIENTES:
São declarações que definem as expectativas do cliente do produto ou sistema em termos de missão, objetivos, funções, desempenho, ambiente e restrições.

## Slide 5: 3. DEFINIR REQUISITOS DOS CLIENTES
Converter necessidades em requisitos relacionados com vários aspectos:
  Desempenho funcional.
  Fatores humanos.
  Propriedades e espaço.
  Confiabilidade.
  Ciclo de vida.
  Recursos e manufatura (fabricação).
Eliminar redundantes e classificar hierarquicamente.
PI / Identif. Req. dos Clientes / Definir Req. Dos Clientes

## Slide 6: Requisitos dos Clientes
PI / Identif. Req. dos Clientes / Definir Req. Dos Clientes
Formas de agrupar as necessidades dos clientes
Matriz de Atributos
Técnica de cenários (Melhoria da redação/mesmo termo)

## Slide 7: ATRIBUTOS DO PRODUTO
Atributos do produto são características ou propriedades que descrevem e diferenciam um produto, podendo influenciar a percepção, escolha e satisfação do consumidor. Esses atributos podem ser divididos em diferentes categorias:
Funcionais: Relacionados à funcionalidade e desempenho do produto, como durabilidade, velocidade, eficiência e capacidade.
Estéticos: Envolvem aparência, design, cor, textura e outros elementos sensoriais.
Psicológicos: Ligados às emoções e valores associados ao produto, como status, exclusividade ou identidade cultural.
Simbolismo e Marca: Incluem reputação da marca, confiabilidade e associações de valor.
Preço e Custo: O valor percebido em relação ao custo do produto.

## Slide 8: ATRIBUTOS TÉCNICOS
Desempenho: Eficiência, potência, velocidade, capacidade de carga, precisão.
Durabilidade: Vida útil, resistência ao desgaste, manutenção.
Segurança: Conformidade com normas, prevenção de falhas, proteção ao usuário.
Confiabilidade: Taxa de falhas, continuidade de funcionamento.
Sustentabilidade: Uso eficiente de recursos, impacto ambiental, reciclabilidade.

## Slide 9
Adequação ao uso: Capacidade de atender às necessidades específicas do usuário ou aplicação.
Compatibilidade: Integração com outros sistemas ou tecnologias.
Flexibilidade: Capacidade de adaptação a diferentes condições ou demandas.
ATRIBUTOS FUNCIONAIS:

## Slide 10
3. ATRIBUTOS ESTÉTICOS E ERGONÔMICOS:
Design Industrial: Aparência, formas, e percepção visual.
Usabilidade: Facilidade de manuseio, acessibilidade, ergonomia.
4. ATRIBUTOS ECONÔMICOS:
Custo-benefício: Relação entre o preço e as funcionalidades oferecidas.
Manutenibilidade: Facilidade e custo de manutenção.
5. ATRIBUTOS DE CONFORMIDADE:
Normas e Regulamentações: Atende requisitos legais e normas técnicas específicas (ex.: ISO, NR).

## Slide 11
Refere-se a uma característica de produtos, sistemas ou processos que permite sua divisão em módulos ou componentes independentes, mas que funcionam de forma integrada quando combinados.
Esse atributo é amplamente utilizado na engenharia, design de produtos e gestão de sistemas, pois facilita a personalização, manutenção e escalabilidade.
Principais características do atributo modular:
Independência dos módulos: Cada módulo desempenha uma função específica e pode ser desenvolvido ou alterado de forma autônoma.
Interoperabilidade: Os módulos devem se conectar e interagir por meio de interfaces padronizadas.
Flexibilidade: Permite substituições ou atualizações de módulos sem impactar o sistema como um todo.
Reutilização: Um módulo pode ser utilizado em diferentes produtos ou sistemas, reduzindo custos e tempo de desenvolvimento.
Escalabilidade: Torna mais fácil expandir ou adaptar o sistema.
ATRIBUTO MODULAR

## Slide 12
Resistência a falhas: Capacidade de continuar funcionando, total ou parcialmente, mesmo quando submetido a falhas ou defeitos.
Tolerância a variações: Desempenho consistente mesmo diante de alterações nas condições de uso (ex.: temperatura, pressão, vibração).
Durabilidade: Vida útil prolongada, com resistência ao desgaste ou degradação ao longo do tempo.
Simplicidade na manutenção: Facilita reparos e ajustes, reduzindo o impacto de falhas.
ATRIBUTO ROBUSTEZ

## Slide 13
PI
MÉTODOS:
Matriz de atributos
Cenários

## Slide 14
MATRIZ DE ATRIBUSTOS
2. Definir quais serão os atributos básicos do projeto do produto
1. Quais são as fases do ciclo de vida do produto em desenvolvimento
3.Necessidades dos clientes agrupadas

## Slide 15: Conversão dos Dados Originais em Req. dos Clientes
PI / Identif. Req. dos Clientes / Definir Req. Dos Clientes
Matriz de Transformação de Dados Originais em Requisitos
Dado Original
Cenas
Requisito
CENÁRIOS

## Slide 16
PI / Identif. Req. dos Clientes / Definir Req. Dos Clientes
Cena
Operador que nunca havia operado o produto consegue instalar
Dado Original
Ser fácil de usar
Requisito
Procedimento simples para serviço rotineiro
Dados Originais
Requisitos
Clientes
CENÁRIOS

## Slide 17
MUITOS REQUISITOS DOS CLIENTES

## Slide 18: Valorar Requisitos dos Clientes
Diagrama de Kano.
Benchmarking.
Diagrama de Mudge.
PI / Identif. Req. dos Clientes / Valorar Req. Dos Clientes

## Slide 19
1. DIAGRAMA KANO
É um gráfico considerando a satisfação do cliente versus o desempenho do produto.
REQUISITOS BÁSICOS
Existem determinados requisitos do produto qualificados como básicos, que não geram um incremento satisfação suficiente para os clientes, pois esses consideram que tais requisitos necessariamente tem de estar no produto.
Não são verbalizados pelos clientes, mas não estiverem implementados no produto final os consumidores ficarão insatisfeitos.
Se esse são incluídos, os clientes ficarão neutros.

## Slide 20
1.DIAGRAMA KANO
REQUISITOS DE DESEMPENHO ESPERADO
Aqueles requisitos verbalizados pelos clientes e que, quanto melhor o seu desempenho, maior será a satisfação do clientes.
REQUISITOS SURPREENDAM OS CLIENTES
O principal objetivo de determinar o que os clientes esperam do produto (voz dos clientes) é achar os requisitos que realmente agradam e supreendam favoravelmente os clientes, pois geram benefícios que os clientes não esperavam.
Esses requisitos que causam impacto nos clientes agrupam características e qualidade do produto não verbalizadas na maioria das vezes pelos clientes.

## Slide 21: 1. Diagrama de Kano
O cliente não esperava, é surpreendido. Causam impacto.
O cliente não verbaliza, mas se faltar ele ficará insatisfeito (conhecido também como óbvio)
Quanto maior o desempenho, maior a satisfação
PI / Identif. Req. dos Clientes / Valorar Req. Dos Clientes

## Slide 22: Diagrama de Kano
Básico:
  Falar
  Exibir número de quem liga.
  …
Esperado:
  Leveza
  Beleza
  …
Excitação:
  Tirar fotos
  Servir como TV
  …
PI / Identif. Req. dos Clientes / Valorar Req. Dos Clientes
EXEMPLO....

## Slide 23: 2. BENCHMARKING
Os produtos dos concorrentes são avaliados.
  Pede-se para o cliente para avaliar os produtos dos concorrentes ...
  ... e os produtos atuais da empresa (para verificar o quanto se deve melhorar – quando for o caso)
Deve-se evitar a qualidade exagerada!
PI / Identif. Req. dos Clientes / Valorar Req. Dos Clientes
AQUI SERÁ VISTO NO QFD

## Slide 24: 3. DIAGRAMA DE MUDGE
Os requisitos dos clientes são comparados aos pares.
Em cada comparação duas perguntas:
  Qual requisito é mais importante para o sucesso do produto?
  Quanto mais importante é este requisito?
PI / Identif. Req. dos Clientes / Valorar Req. Dos Clientes

## Slide 25
Diagrama de Mudge
Esta avaliação é obtida através da comparação direta entre duas
funções, de modo a avaliar qual destas é mais importante.
Esta comparação deve ser realizada pelo cliente (usuário ou
consumidor) e resultará em quatro respostas, baseadas no
critério abaixo:
Um requisito é considerada muito mais importante do que a outra (valor: 5);
Um requisito é considerada mais importante do que a outra (valor: 3);
Uma função é considerada pouco mais importante do que a outra (valor: 1);
As funções são consideradas de igual importância (valor: 0).

## Slide 26
A- Divertir o usuário;
B- Lançar o boneco;
C- Receber o boneco;
D- Girar os chapéus;
E- Oferecer segurança ao usuário;
F- Permitir troca de bateria;
G- Ligar e desligar o brinquedo;
H- Permitir transporte.
Requisito do cliente
Exemplo

## Slide 27
A- Divertir o usuário;
B- Lançar o boneco;
C- Receber o boneco;
D- Girar os chapéus;
E- Oferecer segurança ao usuário;
F- Permitir troca de bateria;
G- Ligar e desligar o brinquedo;
H- Permitir transporte.
muito mais importante do que a outra (valor: 5);
mais importante do que a outra (valor: 3);
pouco mais importante do que a outra (valor: 1)
igual importância (valor: 0).
(A)Divertir o usuário é (D) é mais relevante do que girar os chapéus
(A)Divertir o usuário é um pouco mais importante (1) do que (D) Girar os chapéus

## Slide 28
A- Divertir o usuário;
B- Lançar o boneco;
C- Receber o boneco;
D- Girar os chapéus;
E- Oferecer segurança ao usuário;
F- Permitir troca de bateria;
G- Ligar e desligar o brinquedo;
H- Permitir transporte.
muito mais importante do que a outra (valor: 5);
mais importante do que a outra (valor: 3);
pouco mais importante do que a outra (valor: 1)
igual importância (valor: 0).
A = 3+3+1+1+5+5+3
A = 21

## Slide 29
A- Divertir o usuário;
B- Lançar o boneco;
C- Receber o boneco;
D- Girar os chapéus;
E- Oferecer segurança ao usuário;
F- Permitir troca de bateria;
G- Ligar e desligar o brinquedo;
H- Permitir transporte.
muito mais importante do que a outra (valor: 5);
mais importante do que a outra (valor: 3);
pouco mais importante do que a outra (valor: 1)
igual importância (valor: 0).
D = 1+ 1+ 1
D = 3
=0

## Slide 30
A- Divertir o usuário;
B- Lançar o boneco;
C- Receber o boneco;
D- Girar os chapéus;
E- Oferecer segurança ao usuário;
F- Permitir troca de bateria;
G- Ligar e desligar o brinquedo;
H- Permitir transporte.
H= 3+3
H= 6
=0

## Slide 31
GRÁFICO DE PARETO DOS REQUISITOS DOS CLIENTES

## Slide 32
Para montar um gráfico de Pareto a partir do Diagrama de Mudge, você deve seguir alguns passos lógicos.
O Diagrama de Mudge mostra as interdependências entre os atributos de um sistema.
O gráfico de Pareto, por sua vez, é uma ferramenta que ajuda a identificar os fatores mais impactantes com base no princípio 80/20 — ou seja, encontrar os 20% dos fatores que causam 80% do impacto.

## Slide 33
QFD

## Slide 34: Aplicação na Casa da Qualidade
PI / Identificar os Requisitos dos Clientes do Produto
Os requisitos identificados podem ser registrados em uma tabela ou levados diretamente à primeira matriz do QFD.

## Slide 35: CQ de um Retroprojetor
PI / Identificar os Requisitos dos Clientes do Produto

## Slide 36
DESDOBRAMENTO DA FUNÇÃO QUALIDADE
www.portaldeconhecimentos.org.br
QFD

## Slide 37: Histórico
Iniciou no final da década de 60, período pós-guerra no Japão, junto com o programas de TQC.
1972 foi realizada uma das primeiras aplicações em Estaleiro Mitushibishi Heavy Industry.
1978 Mizuno & Akao publicaram sobre o QFD no Japão.
1986 Akao introduziu o QFD nos EUA, com um artigo.
1988 Akao realizou os primeiros cursos na Europa
1989 foi realizado o primeiro Simpósio em Detroid nos EUA
1992 Foi celebrado o primeiro Simpósio Europeu.
2001 Prof. Cheng da UFMG promoveu o primeiro congresso de QFD no Brasil.

## Slide 38: Abrangência
QFDr (Quality function Deployment in a restricted sense) é conhecido como o processo gerencial de desenvolvimento de produto orientado para o cliente. Defini as atividades padrões para realizar o desenvolvimento de produto.
QFD = QFDr + QD
QD: Desdobramento da Qualidade. É o método para desdobrar a voz do cliente em características do produto.
Devido a difusão dos métodos mais tradicionais nos EUA pela (ASI) o termo QFD = QD.

## Slide 39: ABRANGÊNCIA
A primeira matriz do método QFD é conhecida como Casa da Qualidade, é utilizada principal para tradução das necessidades dos clientes em requisitos de projeto do produto.
Geralmente o QFD é tratado como a casa da qualidade (principalmente no projeto de produto), entretanto é importante ressaltar que o escopo do método é muito mais abrangente.

## Slide 40: Requisitos de Projeto
Compreende-se por requisitos de projeto o conjunto de características que o produto deverá ter para atender as necessidades e expectativas dos clientes.

## Slide 41: QFD
É um método sistemático que auxilia na tradução das necessidades dos clientes em requisitos de projeto.

## Slide 42
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Concisa!
Equipe multidisciplinar
Favorece a aceitação interna e a probabilidade de sucesso.
Envolve áreas não funcionais e a CS.
Sobretudo uma ferramenta de comunicação e estimulo ao trabalho multidisciplinar ao longo do projeto.
Faz com que as pessoas pensem juntas, em uma mesma direção.

## Slide 43
Características dos componentes
Características dos componentes
Requisitos do Produto
Controle das Operações de Produção
Processos-chave
Requisitos do Produto
Requisitos
Clientes
Processos-chave
Casa da Qualidade
Planejam. Compo-nentes
Planejam. Processos
Planejam.
Controle Produção
Mais usual
Planej. do produto
Projeto do produto
Qualidade Exigida
Qualidade Planejada
Qualidade Projetada

## Slide 44: Matriz da Casa da Qualidade do QFD
Requisitos dos clientes
(1)
Importância
(2)
Benchmarking
Competitivo
(3)
(3)
Matriz de relacionamentos
Requisitos dos Produtos
(4)
(5)
Matriz de correção
Quantificação dos produtos (6)
(7)

## Slide 45: Requisitos dos clientes
Definir quem são os clientes
Identificar as necessidades dos clientes
Converter as necessidades dos clientes em requisitos dos clientes.

## Slide 46: Requisitos dos clientes
Definir quem são os clientes

## Slide 47: Requisitos dos clientes
2. Identificar as necessidades dos clientes
Tipos de fontes de dados

## Slide 48
1. Desempenho
2. Ambiente
3. Vida em serviço
4. Eficiência
5. Transporte
6. Embalagem
7. Quantidade
8. Infra-estrutura
9. Tamanho e peso
10. Materiais
12. Ergonomia
13. Estética, aparência e acabamento
11. Normas
17. Política do produto
15. Teste
16. Segurança
14. Armazenamento e vida de prateleira
18. Implicações sociais e políticas
19. Responsabilidade do produto
20. Operação e instalação
21. Re-uso, reciclagem e descarte
(Checklist)

## Slide 49: Requisitos dos clientes
3. Converter as necessidades clientes em requisitos dos clientes
VOZ DO CLIENTE
ITENS QUE SÃO EXIGIDOS
(verdadeiras exigências)
Porque o cliente fez essa exigência?
Desdobramentos das cena: quem, onde , quando o que como?
Qualidade do produto
Funções
Custo
Qualidade da empresa

## Slide 50
1. Potência de 500 a 600W
2. Resistência à corrosão (1 dia em câmara salina)
3. Vida útil mínima de 3 anos em serviço
4. Todos parafusos c/ mesma cabeça
5. Transporte em caminhões baú
6. Peso max. Embalagem 500 g
7. ~50.000 unid./mês
8. Utilizar linhas de produção existentes
9. Peso max. 4,5 Kg
10. Não utilizar PVC (inc. emb.)
12. Escala graduada em litros e xícaras
13. Carcaça em aço escovado
11. Atender à NBR NM 60335-1:2006
17. Garantia de 2 anos
15. Resistir queda de 2 metros
16. Lâminas com arestas pouco cortantes
14. Vida de prateleira mínima de 5 anos
18. Marketing vinculado à alimentação natural
19. Conjunto base do copo e lâminas único
20. Plug and Play
21. Embalagem em materiais reciclados
ESPECIFICAÇÃO COMPLETA PRODUTO EXISTENTE

## Slide 51: Requisitos dos clientes
Exemplo de um retroprojetor
Nível primário
Nível secundário
Nível terciário
1. Bom funcionamento
1. 1 Alta fidelidade de reprodução
1.1.1 Imagem projetada com Nitidez
1.1.2 Imagem projetada com clareza
1.1.3 Projeta imagem completa
1.1.4 Ampliação uniforme da imagem
1.1.5 Mantêm cores do original
1.2 Funcionamento uniforme
1.2.1 Funciona sem interrupção
1.2.2 Funciona silenciosamente
1.2.3 Funciona sem trepidar
2. Fácil operação
2.1 Fácil de ligar e desligar
2.1.1 Fácil acesso ao comando Liga/desliga
2.1.2 Acionamento rápido
2.1.3 Acionamento sem esforço
2.2 Fácil de focalizar
2.2.1 Fácil de entender o modo de focalizar
2.2.2 Focaliza sem esforço
2.2.3 Focaliza rapidamente
2.2.4 Mantêm o foco com o uso prolongado

## Slide 52: Importância dos requisitos dos clientes
Exemplo de ponderação utilizada.
Marque um X no número:
5 Para os itens que considera muito importante
4 Para os itens que considera importante
3 Para os itens que considera que têm alguma importância
2 Para os itens que considera que têm pouca importância
1 Para os itens que considera que têm nenhuma importância
Ouvir a voz do cliente = mudge

## Slide 53: BENCHMARKING COMPETITIVO
Ouvindo o cliente compara-se os requisitos em relação ao desempenho dos produtos existentes no mercado
MARCA X
1
péssimo
2
Ruim
3
Regular
4
Bom
5
Ótimo
MARCA Y
1
2
3
4
5
MARCA Z
1
2
3
4
5
MELHOR
PIOR

## Slide 54: REQUISITOS DE PROJETO
Requisitos dos clientes
(1)
Requisitos dos Produtos
(4)
Matriz de correção
(7)
Extração
Os requisitos de clientes são extraídos em características técnicas possíveis de ser medidos por algum sensor.

## Slide 55: Exemplo do retroprojetor
Requisitos de Projeto

## Slide 56
1. Potência de 500 a 600W
2. Resistência à corrosão (1 dia em câmara salina)
3. Vida útil mínima de 3 anos em serviço
4. Todos parafusos c/ mesma cabeça
5. Transporte em caminhões baú
6. Peso max. Embalagem 500 g
7. ~50.000 unid./mês
8. Utilizar linhas de produção existentes
9. Peso max. 4,5 Kg
10. Não utilizar PVC (inc. emb.)
12. Escala graduada em litros e xícaras
13. Carcaça em aço escovado
11. Atender à NBR NM 60335-1:2006
17. Garantia de 2 anos
15. Resistir queda de 2 metros
16. Lâminas com arestas pouco cortantes
14. Vida de prateleira mínima de 5 anos
18. Marketing vinculado à alimentação natural
19. Conjunto base do copo e lâminas único
20. Plug and Play
21. Embalagem em materiais reciclados

## Slide 58
Quantificação dos requisitos de projeto de produto
Baixo aquecimento
Baixo ruído
Foco homogêneo
Fácil ajuste de foco
Boa ampliação
(-) peso limitado
(-) Temperatura externa da carcaça
(-) inexistência de cantos vivos
(+) Conjunto de lentes adequado
REQUISITOS DE PROJETO
REQUISITOS DOS CLIENTES
Valor de importância
4
4
5
3
5
Valor de importância
9
25
3
63
Conjunto de lentes adequado
RP = 4X1 + 4X0 + 5X5 +3X3+5X5
RP = 63
Classificação importância
3
2
4
1

## Slide 59
CORRELAÇÃO

## Slide 60
Lista de Especificações-Meta