## Slide 1
Prof. Andréa Cristina dos Santos, Dr. Eng.
andreasantos@unb.br
4. PROJETO INFORMACIONAL
4/4
Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia
Depart. de Engenharia de Produção
Disciplina Engenharia de Produto

## Slide 2
DESDOBRAMENTO DA FUNÇÃO QUALIDADE
www.portaldeconhecimentos.org.br
QFD

## Slide 3: Histórico
Iniciou no final da década de 60, período pós-guerra no Japão, junto com o programas de TQC.
1972 foi realizada uma das primeiras aplicações em Estaleiro Mitushibishi Heavy Industry.
1978 Mizuno & Akao publicaram sobre o QFD no Japão.
1986 Akao introduziu o QFD nos EUA, com um artigo.
1988 Akao realizou os primeiros cursos na Europa
1989 foi realizado o primeiro Simpósio em Detroid nos EUA
1992 Foi celebrado o primeiro Simpósio Europeu.

## Slide 4: Abrangência
QFDr (Quality function Deployment in a restricted sense) é conhecido como o processo gerencial de desenvolvimento de produto orientado para o cliente. Defini as atividades padrões para realizar o desenvolvimento de produto.
QFD = QFDr + QD
QD: Desdobramento da Qualidade. É o método para desdobrar a voz do cliente em características do produto.
Devido a difusão dos métodos mais tradicionais nos EUA pela (ASI) o termo QFD = QD.

## Slide 5: ABRANGÊNCIA
A primeira matriz do método QFD é conhecida como Casa da Qualidade, é utilizada principal para tradução das necessidades dos clientes em requisitos de projeto do produto.
Geralmente o QFD é tratado como a casa da qualidade (principalmente no projeto de produto), entretanto é importante ressaltar que o escopo do método é muito mais abrangente.

## Slide 6: Requisitos de Projeto
Compreende-se por requisitos de projeto o conjunto de características que o produto deverá ter para atender as necessidades e expectativas dos clientes.

## Slide 7: QFD
É um método sistemático que auxilia na tradução das necessidades dos clientes em requisitos de projeto.

## Slide 8
Algumas Considerações
Concisa!
Equipe multidisciplinar
Favorece a aceitação interna e a probabilidade de sucesso.
Envolve áreas não funcionais e a CS.
Sobretudo uma ferramenta de comunicação e estimulo ao trabalho multidisciplinar ao longo do projeto.
Faz com que as pessoas pensem juntas, em uma mesma direção.

## Slide 9
Características dos componentes
Características dos componentes
Requisitos do Produto
Controle das Operações de Produção
Processos-chave
Requisitos do Produto
Requisitos
Clientes
Processos-chave
Casa da Qualidade
Planejam. Compo-nentes
Planejam. Processos
Planejam.
Controle Produção
Mais usual
Planej. do produto
Projeto do produto
Qualidade Exigida
Qualidade Planejada
Qualidade Projetada

## Slide 10: Matriz da Casa da Qualidade do QFD
Requisitos dos clientes
(1)
Importância
(2)
Benchmarking
Competitivo
(3)
(3)
Matriz de relacionamentos
Requisitos dos Produtos
(4)
(5)
Matriz de correção
Quantificação dos produtos (6)
(7)

## Slide 11: Requisitos dos clientes
Exemplo de um retroprojetor
Nível primário
Nível secundário
Nível terciário
1. Bom funcionamento
1. 1 Alta fidelidade de reprodução
1.1.1 Imagem projetada com Nitidez
1.1.2 Imagem projetada com clareza
1.1.3 Projeta imagem completa
1.1.4 Ampliação uniforme da imagem
1.1.5 Mantêm cores do original
1.2 Funcionamento uniforme
1.2.1 Funciona sem interrupção
1.2.2 Funciona silenciosamente
1.2.3 Funciona sem trepidar
2. Fácil operação
2.1 Fácil de ligar e desligar
2.1.1 Fácil acesso ao comando Liga/desliga
2.1.2 Acionamento rápido
2.1.3 Acionamento sem esforço
2.2 Fácil de focalizar
2.2.1 Fácil de entender o modo de focalizar
2.2.2 Focaliza sem esforço
2.2.3 Focaliza rapidamente
2.2.4 Mantêm o foco com o uso prolongado

## Slide 12: Importância dos requisitos dos clientes
Exemplo de ponderação utilizada.
Marque um X no número:
5 Para os itens que considera muito importante
4 Para os itens que considera importante
3 Para os itens que considera que têm alguma importância
2 Para os itens que considera que têm pouca importância
1 Para os itens que considera que têm nenhuma importância
Ouvir a voz do cliente = mudge

## Slide 13: 3. DIAGRAMA DE MUDGE
Os requisitos dos clientes são comparados aos pares.
Em cada comparação duas perguntas:
  Qual requisito é mais importante para o sucesso do produto?
  Quanto mais importante é este requisito?
PI / Identif. Req. dos Clientes / Valorar Req. Dos Clientes

## Slide 14
GRÁFICO DE PARETO DOS REQUISITOS DOS CLIENTES

## Slide 15: REQUISITOS DE PROJETO
Requisitos dos clientes
(1)
Requisitos dos Produtos
(4)
Matriz de correção
(7)
Extração
Os requisitos de clientes são extraídos em características técnicas possíveis de ser medidos por algum sensor.

## Slide 16: Exemplo do retroprojetor
Requisitos de Projeto
Altura (cm) (-)
Largura (cm) (-)
Razão altura/largura (cm3) (=)
Nivel de ruído (dB) (-)
Área de projeção (m2) (+)
Fácil de guardar
Requisito do produto
Requisito do Cliente
Ser silencioso
Fácil de posicionar a imagem

## Slide 18
Quantificação dos requisitos de projeto de produto
Baixo aquecimento
Baixo ruído
Foco homogêneo
Fácil ajuste de foco
Boa ampliação
(-) peso limitado
(-) Temperatura externa da carcaça
(-) inexistência de cantos vivos
(+) Conjunto de lentes adequado
REQUISITOS DE PROJETO
REQUISITOS DOS CLIENTES
Valor de importância
4
4
5
3
5
Valor de importância
9
25
3
63
Conjunto de lentes adequado
RP = 4X1 + 4X0 + 5X5 +3X3+5X5
RP = 63
Classificação importância
3
2
4
1

## Slide 20: BENCHMARKING COMPETITIVO
Ouvindo o cliente compara-se os requisitos em relação ao desempenho dos produtos existentes no mercado
MARCA X
1
péssimo
2
Ruim
3
Regular
4
Bom
5
Ótimo
MARCA Y
1
2
3
4
5
MARCA Z
1
2
3
4
5
MELHOR
PIOR

## Slide 24
Fonte: MARTINS, Petrônio G.; LAUGENI. Fernando P. Administração da Produção. São Paulo : Saraiva, 5ª Ed., 2005.

## Slide 25
Lista de Especificações-Meta

## Slide 27
CUIDADOS NA REDAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES (HOOKS, 1993).
Evitar superposições ruins ou erradas;
Redigir requisitos ou especificações (o que fazer) e não formas de implementar (como fazer);
Descrever especificações e não operações do produto a ser desenvolvido;
Adotar termos preciso e com sentidos positivos;
Adotar, nas sentenças, boa gramática e estrutura correta,
Evitar o esquecimento de especificações;
Evitar o super-dimensionamento, ou a redundância, das especificações de projeto.

## Slide 28
VIABILIDADE:
É necessário que cada especificação seja passível de implementação dentro das capacidades e limitações do sistema em desenvolvimento e de seu meio ambiente.
Os profissionais da equipe de desenvolvimento devem participar da elicitação das necessidades e realizar uma análise do que é, e não é, viável tecnicamente e o que só pode ser efetuado com altos custos ou outros resultados negativos.
QUALIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO

## Slide 29
PRIORIZÁVEL:
A cada especificação deve haver possibilidade de se atribuir prioridade de implementação no produto, baseada, principalmente, nos valores de importância atribuídos pelos usuários do projeto ou do produto, no custo relativo de sua implementação e nos riscos técnicos associados.
QUALIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO

## Slide 30
CONSISTÊNCIA:
O conjunto de especificações ou a especificação, individualmente, não deve apresentar contradições e sim coerência lógica em um pensamento com fundamentação, estabilidade e veracidade.
QUANTIFICÁVEL:
Deve-se, na medida do possível, atribuir valores quantitativos às especificações de projeto. Deve-se especificar um atributo de um sistema a ser projetado.
Sem um quantificação pode ocorrer a elevação de custo devido a um superdimensionamento ou, o valor necessário não é atingido.
QUALIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO

## Slide 31
COMPLETEZA:
No conjunto das especificações não devem ocorrer omissões. Completeza também deve ser uma qualidade na declaração individual de uma especificação.
VERIFICABILIDADE
Sendo quantificável, deve-se prever testes, usos, aplicações ou demonstrações para verificar se cada especificação foi devidamente implementada no produto. No caso da especificação não ser verificável ou mensurável, a constatação de sua implementação torna-se uma questão de opinião.
QUALIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO

## Slide 32
UNICIDADE:
O leitor da declaração de uma especificação deve extrair uma única interpretação, ou diferentes leitores devem chegar a mesma conclusão.
Devem ser evitadas palavras tais como:
ser amigável, fácil, simples, rápido, suficiente, adequado, eficiente, estado-da-arte, melhorado, máximo ou mínimo.
Diferentes leitores terão avaliações diversas destes termos.
RASTREABILIDADE
Cada especificação deve documentar algo que os usuários necessitam ou algo que seja requerido para o produto se conformar a uma especificação externa, uma interface ou uma norma.
A origem de cada especificação deve ser rastreada, seja uma norma ou a entrada de um dos possíveis clientes diretos e indiretos.
QUALIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO