## Slide 1: Universidade de Brasília Departamento de Engenharia de Produção Disciplina: Engenharia de Produto
Aula 16 – Projeto Conceitual:
Síntese Funcional
Profa. Andréa Santos
Fonte: Capítulo 7 -Rozenfeld et al (2006)
Capítulo 6 – Back et al (2008)
Capítulo 7 – Baxter (2003)

## Slide 2: PROJETO CONCEITUAL

## Slide 3
MÉTODOS DE CRIATIVIDADE

## Slide 4
complexo
simples
abstrato
concreto
Projeto Conceitual
decomposição
Problema
Sub-Problemas
(Campo dos problemas)
(Campo das soluções)
resolução
Sub-Soluções
composição
Solução
complexidade
O problema de projeto na fase de projeto conceitual

## Slide 5
Conceitos básicos para entendimento da fase de projeto conceitual
Relação entre os principais conceitos na fase de projeto conceitual e sua relação com a fase de projeto informacional
Necessidades
dos clientes
Requisitos
dos
clientes
Estrutura
funcional do
produto
Lista dos
SSCs
principais
Arquitetura do produto
Modelo do
produto
Concepção do
produto
BOM
inicial
Desenhos
iniciais
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução total
Alternativas de solução
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução total
Especificações meta
Requisitos do
produto
(valor meta)
Informações
adicionais
qualitativas
Requisitos
dos
SSCs
(desdobrados)
Especificações
iniciais dos
SSCs
Plano macro
de processo
Escopo do
Produto
Ciclo de
vida do
produto
Projeto
Conceitual
Necessidades
dos clientes
Requisitos
dos
clientes
Estrutura
funcional do
produto
Lista dos
SSCs
principais
Arquitetura do produto
Modelo do
produto
Concepção do
produto
BOM
inicial
Desenhos
iniciais
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução total
Alternativas de solução
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução total
Especificações meta
Requisitos do
produto
(valor meta)
Informações
adicionais
qualitativas
Requisitos
dos
SSCs
(desdobrados)
Especificações
iniciais dos
SSCs
Plano macro
de processo
Escopo do
Produto
Ciclo de
vida do
produto
Necessidades
dos clientes
Requisitos
dos
clientes
Estrutura
funcional do
produto
Lista dos
SSCs
principais
Arquitetura do produto
Modelo do
produto
Concepção do
produto
BOM
inicial
Desenhos
iniciais
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução total
Alternativas de solução
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução total
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução total
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução total
Alternativas de solução
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução total
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução
individual
Princípio de
solução total
Especificações meta
Requisitos do
produto
(valor meta)
Informações
adicionais
qualitativas
Especificações meta
Requisitos do
produto
(valor meta)
Informações
adicionais
qualitativas
Requisitos do
produto
(valor meta)
Informações
adicionais
qualitativas
Requisitos
dos
SSCs
(desdobrados)
Especificações
iniciais dos
SSCs
Plano macro
de processo
Escopo do
Produto
Ciclo de
vida do
produto
Projeto
Conceitual

## Slide 6
PROJETO CONCEITUAL

## Slide 7
Informações e tarefas da atividade: Modelar funcionalmente o produto 1/4

## Slide 8
A fase de projeto conceitual
Função Total
Funções parciais
(Campo das funções)
(Campo dos princípios de soluções)
Princípios de Soluções
Princípios de Solução Total
complexo
simples
abstrato
concreto
Projeto Conceitual
decomposição
resolução
composição
complexidade
Especificações
Concepção
Modelagem funcional

## Slide 9: FUNDAMENTOS DE SISTEMAS TÉCNICOS

## Slide 10
Consistem em uma combinação de elementos ou partes um todo complexo que TEM ALGUM PROPÓSITO;
  Esse propósito pode ser declaro como função global;
  Essa função global pode ser desdobrada, sucessivamente em funções de complexidade de menor até o nível de funções elementares;
  Normalmente, os sistemas técnicos podem ser considerados como processos de transformação de estado e das propriedades de grandezas do tipo energia, material e informações.
  1. FUNDAMENTOS DE SISTEMAS TÉCNICOS

## Slide 11: Funções das máquina de lavar roupa
Lavar roupas automaticamente
│
├── Remover sujeira das roupas
│ ├── Dosar água e detergente
│ ├── Molhar roupas
│ ├── Agitar roupas
│ ├── Enxaguar
│ └── Extrair água suja
│
├── Preservar integridade das roupas
│ ├── Controlar rotação
│ ├── Ajustar nível de água
│ └── Detectar sobrecarga
│
├── Economizar recursos
│ ├── Ajustar tempo de ciclo
│ ├── Controlar temperatura
│ └── Otimizar detergente
│
├── Garantir segurança
│ ├── Bloquear tampa
│ ├── Monitorar falhas
│ └── Drenagem segura
│
└── Facilitar uso
├── Exibir painel de controle
├── Selecionar programas
└── Sinalizar fim do ciclo
Modelo de Árvore

## Slide 12: FUNÇÕES PARCIAIS E FUNÇÕES ELEMENTARES
Remover sujeira das roupas
  Dosar água e detergente
  Molhar roupas
  Agitar roupas
  Enxaguar roupas
  Extrair água suja
Preservar a integridade das roupas
  Controlar rotação do tambor
  Ajustar nível de água
  Ajustar tempo de ciclo

## Slide 13: FUNÇÕES COMPLEMENTARES
Facilidade de uso
Exibir painel
Selecionar programa
Sinalizar fim do ciclo
Garantir segurança
Bloquear tampa
Monitorar falhas
Drenar água com segurança

## Slide 14: 2. FUNÇÕES DE ESTILO (ESTÉTICAS OU EMOCIONAIS)
Estas funções não são diretamente responsáveis pelo desempenho técnico, mas são cruciais para:
Atração visual
Identidade de marca
Satisfação emocional do usuário
Requisitos Não Funcionais
São condições e restrições que o produto deve atender, mas que não especificam comportamentos ou funções diretas.
Eles garantem qualidade, segurança, compatibilidade e regulamentação.

## Slide 15
São funções que expressam e provocam sentimentos, valores ou percepções no usuário, como:
Confiança
Status
Acolhimento
Facilidade
Prazer estético
Estas funções são muitas vezes subjetivas, mas podem ser traduzidas em requisitos de projeto concretos.

## Slide 16: EXEMPLO:
A. Desempenho
Lavar X kg de roupas em até Y minutos.
Consumo máximo de água: Z litros por ciclo.
B. Segurança
Nível de ruído inferior a 50 dB.
Sistema anti-choque elétrico.
Bloqueio automático da tampa.
C. Conformidade legal
Atender normas de eficiência energética (ex.: INMETRO, Energy Star).
Materiais recicláveis conforme ISO 14001.
D. Usabilidade e ergonomia
Altura máxima para facilitar o carregamento.
Painel com linguagem acessível.

## Slide 17
E. Manutenção e confiabilidade
Vida útil mínima de 10 anos ou 5.000 ciclos.
Peças modulares e de fácil substituição.

## Slide 18: COMO INCLUIR NA ANÁLISE FUNCIONAL E SÍNTESE:
FUNÇÕES DE ESTILO → podem ser representadas como funções emocionais em diagramas complementares ou notas associadas a cada módulo.
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS → são indicados como parâmetros ou restrições associadas a cada função ou ao sistema como um todo.
IMPORTANTE

## Slide 19
São funções que expressam e provocam sentimentos, valores ou percepções no usuário, como:
Confiança
Status
Acolhimento
Facilidade
Prazer estético
Estas funções são muitas vezes subjetivas, mas podem ser traduzidas em requisitos de projeto concretos.

## Slide 20: EXEMPLO
Função | Estilo associado | Requisito Não Funcional/ Especificação Meta
Facilitar lavagem | Visual moderno, robusto | Consumo máx. 0,5 kWh/ciclo
Dosar água e detergente | Botões intuitivos, ícones claros | Precisão de ±5% na dosagem
Exibir painel | Touchscreen elegante | Painel resistente à água (IPX4)
Centrifugar | Silencioso, sem vibrações excessivas | Nível de ruído < 50 dB
Bloquear tampa | Sinalização visual (LED) do bloqueio | Tempo máx. de desbloqueio: 3 s após fim do ciclo

## Slide 21
Bloquear a tampa durante o funcionamento
Percepção de segurança Proteção familiar
Controlar rotação do tambor
Proteção das roupas Confiança na durabilidade
Dosar água e detergente automaticamente
Confiança na eficiência Tranquilidade
FUNÇÕES
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

## Slide 22
Função Emocional | Requisitos do Clientes (Pelo Projetista)
Gerar confiança | Uso de materiais robustos e acabamentos de qualidade
Estimular orgulho estético | Design com linhas elegantes, cores atrativas
Criar conforto | Redução do nível de ruído, ciclos suaves
Proporcionar autonomia | Interface intuitiva com programas personalizáveis
Transmitir modernidade | Uso de tecnologias como touchscreen, conectividade via app
Cada função emocional pode ser traduzida em elementos de design ou especificações:

## Slide 23
Analisar as especificações-meta do produto
  As especificações contém requisitos que possam gerar função (verbo + substantivo)?
Identificar as funções do produto;
Estabelecer a função global;
Estabelecer estruturas funcionais alternativas;
Selecionar a estrutura funcional.
MODELAR FUNCIONALMENTE

## Slide 24
Tarefas da atividade: Modelar funcionalmente o produto
Analisar as especificações-meta do produto
Identificar as funções do produto;
  Funções técnicas
    Funções estruturais
    Funções de transformação
    Funções adicionais
  Funções interativas
    Funções ergonômicas
    Funções sintáticas
    Funções semânticas
Estabelecer a função global;
Estabelecer estruturas funcionais alternativas;
Selecionar a estrutura funcional.

## Slide 25
Tarefas da atividade: Modelar funcionalmente o produto 4/4
Analisar as especificações-meta do produto
Identificar as funções do produto;
Estabelecer a função global;
  Todos os produtos possuem uma função mais importante
  Fornece, de forma condensada, o que se deve esperar do produto
Estabelecer estruturas funcionais alternativas;
Selecionar a estrutura funcional.

## Slide 26
ELABORAÇÃO DA FUNÇÃO GLOBAL (OU TOTAL) A PARTIR DAS ESPECIFICAÇÕES-META
Localizar, dentre as especificações-meta, aquelas que dizem respeito às funções do produto.
Detectar, nessas especificações funcionais, as principais entradas e saídas do sistema em termos de fluxos de energia, material e sinal.
Estabelecer os estados das principais entradas e saídas listadas no item anterior.
Detectar, dentre os fluxos listados, quais os fluxos principais de entrada e de saída do sistema.
Do relacionamento entre os fluxos principais de entrada e de saída do sistema (e de seus estados), tentar expressar a função total em termos de um par verbo+substantivo.
Representar os dados levantados nos itens acima na forma de um diagrama de blocos

## Slide 27
Representação da Função total e seu desdobramento
Funções de menor complexidade

## Slide 30
Exemplo: Máquina para lavar roupas

## Slide 31
Exemplo: Máquina para lavar roupas

## Slide 32
Ver também Método FAST, quadro 7.2
Exemplo: Máquina para lavar roupas

## Slide 33: Diagrama FAST
O Diagrama FAST (Function Analysis System Technique) é uma ferramenta de engenharia de valor usada para organizar e visualizar funções de um sistema ou produto, mostrando como elas são realizadas e por que elas existem. Ele ajuda na análise funcional e na busca deComo funciona o Diagrama FAST?
Por que? — Motivações ou justificativas da função.
Como? — Ações que realizam a função.
Quando? — Sequência lógica (não obrigatório, mas possível).
Funções básicas — Funções essenciais para o funcionamento.
Funções secundárias — Funções que agregam valor, mas não são indispensáveis.

## Slide 34
FUNÇÃO GLOBAL
Outras Funções
Função Secundária
Função Secundária
Função Secundária
Função
Assumida
COMO
POR QUÊ?

## Slide 35
Ver também Método FAST, quadro 7.2
Exemplo: Máquina para lavar roupas

## Slide 36
Exemplo: Máquina para lavar roupas

## Slide 37
Ver também Método FAST, quadro 7.2
Exemplo: Máquina para lavar roupas
COMO
POR QUÊ?

## Slide 38: Desenvolver Um Secador De Roupas Domésticos Que Funcione De Forma Eficiente, Segura, Fácil De Usar, Mesmo Em Apartamentos Pequenos.
EXERCÍCIO 01

## Slide 39
Qual a função principal do produto?
Quais funções parciais (Secundárias) para realizar estas funções?

## Slide 40
Qual a função principal do produto?
  Secar roupas
Quais funções parciais (Secundárias) para realizar estas funções?
  Remover umidade das roupas –
  (Garantir segurança do usuário)
  (Facilitar operação do usuário)
Aquecer o ar
Circular o ar pelo compartimento
Extrair o ar úmido
Monitora a temperatura
Bloquear acesso
Desligar automaticamente
Exibir painel com status do programa
Oferecer ciclos de operação
Sinalizar o fim do ciclo

## Slide 41
3. Quais emoções ou percepções devem ser associadas ao produto?
Funções Emocionais:
Transmitir confiança e segurança.
Expressar modernidade e inovação.
Integrar-se visualmente ao ambiente doméstico.

## Slide 42
4. Elabore o diagrama Fast
5. Elabore um quadro das funções técnicas e os requisitos não funcionais
6. Elabore uma lista de novos requisitos não funcionais