## Slide 1
Prof. Andréa Cristina dos Santos, Dr. Eng.
andreasantos@unb.br
Aula
Projeto Conceitual
Seleção de Concepções
Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia
Depart. de Engenharia de Produção
Disciplina Engenharia de Produto

## Slide 2: Localização da fase de projeto conceitual
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto

## Slide 3: PROJETO CONCEITUAL
METÓDOS SISTEMÁTICOS DE GERAÇÕES DE CONCEPÇÕES
Modelagem funcional
Engenharia reversa
Matriz Morfológica
Teoria da Solução Inventiva de problemas (TRIZ)
ARQUITETURA DO PRODUTO pg. 257
Matriz Indicadoras de Modulos pg. 261;
Quadro 7.6 Projeto Modular
7.7ANALISAR SISTEMA/Subsistemas e componentes
7.8 Definir Ergonomia e Estética
7.9 Definir Parcerias co-desenvolvimento

## Slide 4: Informações principais e dependências entre as atividades da fase de Projeto Conceitual
Serão retomados posteriormente

## Slide 5: Informações principais e dependências entre as atividades da fase de Projeto Conceitual
Foco da aula de hoje

## Slide 6
Atividade: Selecionar a concepção do produto 2/4
Matriz de Decisão
Critérios podem ser Especificações-meta ou Requisitos dos clientes
+
-
+
-
-
+
-
M
Melhor que a referência
Pior que a referência
Igual a referência

## Slide 7
Atividade: Selecionar a concepção do produto 3/4
Matriz de Decisão com peso
Critérios podem ser Especificações-meta ou Requisitos dos clientes
+
-
+
-
-
+
-
M
Melhor que a referência + 1
Pior que a referência - 1
Igual a referência “0”

## Slide 8
Necessidades do Cliente
Aspecto vítreo
Cor amarelinha
Massa fina
Macia ao morder
Soltinha
Fácil de enrolar no garfo
Absorver bem o caldo
Cozimento rápido
Fácil de preparar
Porção individual
Emabalagem reciclável
Tempero suave
Peso
4
4
5
3
5
4
4
3
4
3
1
2
TOTAL +
TOTAL -
TOTAL GLOBAL
PESO TOTAL
Concepções
I
II
III
IV
V
VI
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
R
+
+
+
+
+
E
+
+
+
+
+
F
-
+
-
+
+
E
+
+
+
+
M
R
-
-
-
+
M
Ê
-
-
-
M
M
N
-
M
-
M
-
I
-
-
-
-
-
C
+
M
M
-
M
A
-
M
-
M
M
7
3
6
2
2
0
5
6
5
7
5
0
-2
3
-1
5
3
0
-8
14
-1
24
14
0
EXEMPLO

## Slide 9: PROJETOCONCEITUAL:CONCEPÇÕES 1. ESBOÇOS INICIAS 2. PROTÓTIPOS 3. TESTES 4. TRL

## Slide 10: ESBOÇO DO PRODUTO

## Slide 11: Protótipos
Madeira
Papel/Papelão
Massa de modelar
Lego
Argila
Eletrônico

## Slide 12: TIPOS DE PROTÓTIPOS
TIPOS DE PROTÓTIPOS | DEFINIÇÕES
PROTÓTIPOS FÍSICOS | Tangíveis. Protótipos de prova de conceito utilizados para testar rapidamente uma ideia e montagens experimentais par validar a funcionalidade do produto.
PROTÓTIPOS ANÁLITICOS | Intangíveis, usualmente matemáticos. Análise computacional, sistemas de equações, modelos computacionais e geometrias tridimensionais
PROTÓTIPOS COMPLETOS | Implementam a totalidade de atributo do produto (geralmente em escala real, em uma versão completamente operacional do produto). Para testes de falhas do produto
PROTÓTIPOS FOCALIZADOS | Implementam parcialmente os atributos do produto. Modelo de espuma ou outros materiais, uma placa de circuito fechada investigar o desempenho do produto.
FONTE: ULRICH E EPPINGER (2006).

## Slide 13: DENOMINAÇÃO DE PROTÓTIPOS
DENOMINAÇÕES | DEFINIÇÕES
PROTÓTIPOS DE PROJETO | Revisão do projeto, envolvem requisitos estéticos, opticoo e ergonômico. Verificação do conceito de projeto, configuração preliminar do produto.
PROTÓTIPOS GEOMÉTRICOS | Empregados para testar a precisão, forma e encaixe, uma vez que vão focalizados na geometria e não nos aspectos de material.
PROTÓTIPOS FUNCIONAIS | Verificação Funcional do produto e otimização, não é necessário o uso de materiais finais de produção. Representam um subsistema do produto que permitem o teste de algum aspecto funcional
PROTÓTIPOS TÉCNICOS | Cobrem todos os aspectos funcionais do produto. Quando possível são fabricados utilizando os processos finais de produção
FONTE: Adaptado Wagner e Stager (34) Krause et al (37).

## Slide 14
TESTES DURANTE
A SELEÇÃO DE CONCEPÇÕES

## Slide 15: Grau de novidade e complexidade do produto influenciando a relação entre projeto conceitual e detalhado 1/2
Recorde:
Capítulo 5: planejamento do projeto
Atividade: adaptação do modelo de referência
novidade
complexidade

## Slide 16: Grau de novidade e complexidade do produto influenciando a relação entre projeto conceitual e detalhado 1/2
Grau de novidade:
Se menor > maior o nível de detalhamento no projeto conceitual
Se maior > só conseguiremos identificar todos os SSCs no detalhado
novidade
complexidade
Grau de complexidade:
Maior > investir mais no conceitual para obter uma noção mais precisa do produto (algumas atividades do detalhado ocorrem no conceitual)
Podem existir variações dessas práticas dependendo de especificidades do produto e cultura da empresa

## Slide 17
Atividade: Selecionar a concepção do produto 4/4
TESTES DURANTE A SELEÇÃO DE CONCEPÇÕES

## Slide 18
Desenho Manual
Protótipo Físico
Teste e
Reprojeto
Evolução do Desenvolvimento de Produto (passado)
Hardware
Desenvolvimento do Produto

## Slide 19
3D
CAD
Mock-up Digital
Prototipagem Funcional
Virtual
Desenvolvimento Virtual do Produto
Evolução do Desenvolvimento de Produto (futuro)

## Slide 20: Diferença entre MVP e Protótipo
MVP - Minimum Viable Product (ou, em português, PMV - Produto Mínimo Viável) (Conceito surgiu no Livro Startup Enxutas:
MVP está relacionado ao modelo de negócio,
MVP serve para testar a viabilidade do negócio.
MVP fornece feedback para orientar o desenvolvimento do negócio.
Protótipo está relacionado ao produto/serviço comercializado pelo negócio, Protótipo fornece feedback para melhoria técnica do produto/serviço.

## Slide 21: TRL (Nível de Prontidão da Tecnologia)
Foi em 1974 que a NASA, enfrentando este mesmo desafio, desenvolveu sua primeira escala de maturidade (ou prontidão, caso traduzido diretamente) tecnológica: o Technology Readiness Level (TRL).
O objetivo era desenvolver uma padronização de entregas que indicassem, com evidências objetivas, quão prontas suas tecnologias estavam para a aplicação final.
MANKINS, J. C. Technology Readiness Levels. A White Paper. April 6, 1995. Advanced Concepts Office. Office of Space Access and Technology. NASA. Disponível em: < http://www.artemisinnovation.com/images/TRL_White_Paper_2004-Edited.pdf>.

## Slide 22: TRL
A prática do TRL como padronização das entregas foi muito bem recebida, sendo adotada mundialmente e expandida a uma variedade de setores, até que a norma ISO 16290: 2013 consolidou a aplicação em níveis formais.

## Slide 23: TRL

## Slide 24: TRL
Os níveis de TRL acima apresentados são usualmente agrupados, visando sua utilização e o melhor entendimento dos estágios e transição entre eles, as quais muitas vezes não estão bem definidas.
O TRL pode ser dividido em 5 grupos, diretamente relacionados ao ciclo de vida e ao custo de um projeto de inovação tecnológica:
Pesquisa básica;
Pesquisa aplicada;
Desenvolvimento experimental;
Industrialização;
Produção e comercialização.

## Slide 26: TRL
Ainda, em se tratando da importância do uso do TRL, os níveis de maturidade tecnológica vêm sendo amplamente utilizados para justificar a captação de recursos financeiros públicos e privados pelas equipes de P&D+I.
Atualmente, há uma tendência das agências de fomento em utilizarem o TRL para avaliar a relevância de uma tecnologia, podendo-se estimar o potencial do projeto ou a curva de investimentos necessários.

## Slide 27: Localização da fase de projeto conceitual
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto

## Slide 28
Necessidades de mercado
Requisitos funcionais
Projeto conceitual
Projeto preliminar
Projeto detalhado
Produto e suas especificações
Determinar estrutura funcional
Princípios funcionais
Avaliar e selecionar o conceito
Desenvolver arquitetura
Modelo e analises montagem
Avaliar e selecionar
Analisar e selecionar o projeto detalhado
Otimizar desempenho e custos
Escolha final do material e Processo de fabricação