## Slide 1
MATERIAIS METÁLICOS E …..
SELEÇÃO DE MATERIAIS
...COMPÓSITOS

## Slide 2: PARAMETROS INICIAIS ESSENCIAIS PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS
Requisitos de desempenho: características técnicas, como resistência durabilidade, condutividade, e outras.
Restrinções Ambientais: exposição do material a condições ambientais, temperatura, umidade, exposição agentes químicos e outras.
Custos: o custo inicial, o custo de operacionais ao material escolhido;
Disponibilidade: verificar a disponibilidade do material em longo prazo.
Normas e regulamentação: certificar que todo material esteja com conformidade com as normas e regulamentações aplicaveis
Processabilidade: analisar a facilidade de fabricação, processo do material e complexidade do projeto (DfMA)

## Slide 3
Projeto envolve a seleção de material de engenharia baseada de um conjunto de propriedades definidos por um processo iterativo.
Projeto mecânico envolve a seleção de componentes que tem massa, executa outras funções com requisitos térmicas, elétricos, ou químicos.
REQUISITOS FUNCIONAIS
Medidas de desempenho
Satisfação desses requisitos

## Slide 4
As propriedades dos materiais são que definem a capacidade e estrutura de um determinado componente,
bem como o processo de fabricação do mesmo

## Slide 5
Propriedades dos
Materiais
Composição e Processo
de Fabricação
Microestrutura
ENGENHAR I A

## Slide 6: TETRAEDRO DOS MATERIAIS

## Slide 9: Quais os critérios que um engenheiro deve adotar para selecionar um material entre tantos outros?
Em primeiro lugar, o engenheiro deve caracterizar quais as condições de operação que será submetido o referido material e levantar as propriedades requeridas para tal aplicação, saber como esses valores foram determinados e quais as limitações e restrições quanto ao uso dos mesmos.

## Slide 10: Quais os critérios que um engenheiro deve adotar para selecionar um material entre tantos outros?
A segunda consideração na escolha do material refere-se ao levantamento sobre o tipo de degradação que o material sofrerá em serviço. Por exemplo, elevadas temperaturas e ambientes corrosivos diminuem consideravelmente a resistência mecânica.

## Slide 11: Quais os critérios que um engenheiro deve adotar para selecionar um material entre tantos outros?
Finalmente, a consideração talvez mais convincente é provavelmente a econômica:
Qual o custo do produto acabado??? Um material pode reunir um conjunto ideal de propriedades, porém com custo elevadíssimo.
FILOSOFIA DO COMPROMISSO

## Slide 12: Quais os critérios que um engenheiro deve adotar para selecionar um material entre tantos outros?
Em raras ocasiões um material reúne uma combinação ideal de propriedades, ou seja, muitas vezes é necessário reduzir uma em benefício da outra.
Um exemplo clássico são resistência e ductilidade, geralmente um material de alta resistência apresenta ductilidade limitada. Este tipo de circunstância exige que se estabeleça um compromisso razoável entre duas ou mais propriedades.

## Slide 13: SELEÇÃO DOS MATERIAIS
Envolve principalmente:
- Eng. Projetista
- Eng. Materiais e/ou processo
- Eng. Produção

## Slide 14: SELEÇÃO DOS MATERIAIS POR ÍNDICE DE MÉRITO
Ex. Resistência:
Material Aço-liga Ti Al PRFC
(alta resist.) (AA7074)
Resist. (MPa) 1000 800 500 700
à tração
PRFC= Polímero reforçado com fibra de carbono

## Slide 15: SELEÇÃO DOS MATERIAIS POR ÍNDICE DE MÉRITO
Ex. Resistência/peso:
Material Aço-liga Ti Al PRFC
(alta resist.) (AA7074)
133 170 185 390

## Slide 16: SELEÇÃO DOS MATERIAIS POR ÍNDICE DE MÉRITO
Ex. Custo p/Kg/US$:
Material Aço-liga Ti Al PRFC
(alta resist.) (AA7074)
0,75 15 3 20

## Slide 17
RESISTÊNCIA VERSUS DENSIDADE

## Slide 18
INDÚSTRIA DE PONTA
PRODUÇÃO EM MASSA
TIPOS DE INDÚSTRIA - INFLUÊNCIA DOS MATERIAIS
SELEÇÃO CUIDADOSA
(FATOR CUSTO SECUNDÁRIO)
SELEÇÃO CUIDADOSA
(FATOR CUSTO PRIMORDIAL)
Grande exigência
tecnológica
Utilização dos mate-
riais nos limites
Produtos não
diferenciados
Utilização de materiais
abaixo dos limites
FONTE: material do Prof. Arlindo Silva da Universidade de Portugal

## Slide 19
AIRBUS A300/310
No “fin” traseiro, reduziu-se o peso em 20%, em relação ao alumínio. É construído em 95 peças, enquanto anteriormente compreendia 2076 peças. Dimensões do fin: 8,3m de altura e 7,8m de largura.

## Slide 20
Indústria naval (1)
O casco do navio da figura é feito em estrutura sandwich com faces em Kevlar/epoxy e núcleo em espuma de PVC, obtendo-se com esta construção uma maior resistência ao impacto com menor peso. As velas são também reforçadas com fibras

## Slide 21
Eletrodomésticos
Como conseqüência, novos polímeros (plásticos) foram desenvolvidos para atender a indústria de eletroeletrônicos, que necessitava de maior resistência a climas úmidos
Durante o conflito no sudeste da Ásia, no Vietnã, em ambiente de floresta, novos desafios surgiram na área de materiais

## Slide 22: Exemplo de uma turbina de um avião
Complexidade Geométrica:
As peças da turbina podem ter formas complexas e detalhes intrincados. Portanto, é importante escolher um material que possa ser facilmente usinado ou fabricado por processos de fabricação avançados, como usinagem de precisão ou impressão 3D.
2. Tolerâncias Dimensionais: As peças precisam atender a tolerâncias dimensionais muito apertadas para funcionar corretamente. O material selecionado deve ser capaz de manter essas tolerâncias durante o processo de fabricação.
3. Resistência a Altas Temperaturas: As turbinas de avião operam em altas temperaturas devido ao atrito e ao fluxo de gases. O material escolhido deve ser capaz de manter sua integridade estrutural e dimensional em altas temperaturas.
4. Facilidade de Usinagem: Se o material for difícil de usinar, isso pode aumentar os custos de produção e prolongar o tempo de fabricação. Portanto, a facilidade de usinagem é um fator crítico.

## Slide 23
Peça usinada
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=q9cC88tEQuU
https://www.youtube.com/watch?v=Pjqysyy1ySs
Peça por Manufatura Aditiva
COMPLEXIDADE GEOMÉTRICA X PROCESSO DE FABRICAÇÃO

## Slide 24
Exemplo de uma pote de alimentos
Complexidade Geométrica: A tampa precisa ter uma forma simples e funcional para encaixar facilmente no recipiente. Portanto, o polímero escolhido deve permitir a moldagem de peças com geometria adequada, como uma tampa plana com uma borda de vedação.
Tolerâncias Dimensionais: Para garantir um encaixe hermético, as tolerâncias dimensionais da tampa e do recipiente devem ser controladas de perto. O polímero deve ser capaz de manter essas tolerâncias durante o processo de moldagem.
Resistência Química: O polímero precisa ser resistente aos produtos químicos presentes nos alimentos, evitando a contaminação e a degradação do material.
Facilidade de Moldagem: A facilidade de moldagem do polímero é crucial para produzir as tampas em grande quantidade e com eficiência.
O material selecionado deve ser adequado para processos de moldagem por injeção, sopro ou termoformagem, dependendo do processo de fabricação escolhido.

## Slide 25
Moldes de tampas termo plasticas
https://www.youtube.com/watch?v=KNdgvmNUDIs
https://www.youtube.com/watch?v=CwGRlmjRMIM
https://www.youtube.com/watch?v=2Ng9CHs56KA
Moldes de tampas injeçao plásticas