## Slide 1
Disciplina Engenharia de Produto
Prof. Andréa Cristina dos Santos, Dr. Eng.
Aula 21
PREPARAÇÃO PARA PRODUÇÃO

## Slide 2: Principais resultados das fases
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Descrição do Produto no Portfólio
Especificações
Meta
Concepção
do Produto
Plano do
projeto
Escopo do Projeto
Escopo do Produto
(conceito)
Atividades
Pessoal
Prazos
Orçamento Recursos
Qualidade
Riscos
Indicadores
Arquitetura Produto
Alternativas de Solução
Lista SSCs principais
Especificações iniciais dos SSCs
Desenhos iniciais
Plano macro processo
Especificações dos SSCs
BOM final
Desenhos finais com tolerâncias
Planos de Processo
Projeto de embalagem
Material de suporte do produto
Requisitos com valores meta
Informações adicionais qualitativas
Protótipo aprovado
Produto homologado
Especificações finais
Protótipo funcional
Projeto dos recursos
Plano de fim de vida
Lançamento do produto

## Slide 3: Principais resultados das fases
Especificações finais
Protótipo funcional
Projeto dos recursos
Plano de fim de vida
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Liberação da Produção
Documentos de homologação
Espec. Proc. de Produção
Espec Proc. Manutenção
Capacitação de pessoal
Lote piloto aprovado
Processo homologado
Produto certificado
Documento Lançamento
Espec. Proc Vendas
Espec. Proc Distribuição
Espec. Proc Assistência Técnica
Espec. Proc Atendimento Cliente
Produto lançado
Especificações
Meta
Concepção
do Produto
Arquitetura Produto
Alternativas de Solução
Lista SSCs principais
Especificações iniciais dos SSCs
Desenhos iniciais
Plano macro processo
Especificações dos SSCs
BOM final
Desenhos finais com tolerâncias
Planos de Processo
Projeto de embalagem
Material de suporte do produto
Requisitos com valores meta
Informações adicionais qualitativas
Protótipo aprovado
Produto homologado

## Slide 4: Localização do planejamento estratégico dos produtos
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto

## Slide 5: Informações principais e dependência entre as atividades da fase de Preparação da Produção
Obter recursos de fabricação
Planejar Produção Piloto
Receber e instalar recursos
Produzir Lote Piloto
Homologar Processo
Otimizar produção
Certificar Produto
Desenvolver processo de manutenção
Desenvolver processo de produção
Ensinar Pessoal
Normalmente começam a acontecer antes desta fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas
Monitorar viabilidade econômica
Avaliar Fase
Aprovar Fase
Preparação da Produção
Especificações Finais
Protótipo funcional
Projeto dos recursos
Plano de fim de vida
Liberação da Produção
Documentos homologação
Espec Proc de Produção Espec Proc Manutenção
Capacitação de pessoal
Espec Proc: Especificação do Processo (de negócio)

## Slide 6: Diferenciação entre preparação da produção e lançamento do produto
Processo de Produção
Logística com fornecedores
Processo de Manutenção
Vendas e Distribuição
Suporte ao cliente
Campanhas de marketing
Produto
Mercado
Produção
Preparação da Produção
Lançamento do Produto
ESCOPO
(Cadeia de Suprimentos)
Notes: Explicar que ambas as fases cuidam da cadeia de suprimentos e do mercado A fase de preparação da produção do ponto de vista interno e o lançamento do produto do ponto de vista externo As fases tradicionalmente conhecidas como desenvolvimento de produtos terminam com a fase anterior de projeto detalhado, na qual foram definidos os processos de fabricação e as especificações dos recursos de fabricação (máquinas, equipamentos e ferramental) Quando necessário, novas instalações foram projetadas naquela fase Nela, os protótipos foram produzidos e testados, e assim o produto foi homologado, ou seja, ele atendeu aos requisitos anteriormente definidos Leia página 394

## Slide 7: Casos alternativos de produção a serem considerados nesta fase de preparação da produção
produção realizada em uma nova instalação, com novos equipamentos
produção realizada em instalações existentes, com novos equipamentos
produção realizada em instalações e equipamentos existentes, exigindo-se o compartilhamento desses equipamentos com produtos existentes
X

## Slide 8: Produzir lote piloto
X
Nova instalação
Mudar instalação
Instalação existente
Realizar o que foi planejado
Nesses dois casos, inserir o lote piloto na programação atual
Mesmo que a produção se inicie em outros equipamentos, aqueles utilizados para a produção final precisam ser homologados para o novo produto
O processo de planejamento de produção não precisa estar definido ainda, mas no final desta fase sim

## Slide 9: Homologar o processo
Tarefas:
  Avaliar lote piloto
  Avaliar meios de medição
  Avaliar capabilidade de processo
Consigo produzir em série com a mesma qualidade que o protótipo?
Qual a diferença entre homologar o processo e o produto?
Análise dos Sistemas de Medição (MSA — Measurement System Analysis)
Indicadores de Capabilidade de Processo e Controle Estatístico do Processo (CEP)

## Slide 10: Homologar o processo: Avaliar lote piloto
Consigo produzir em série com a mesma qualidade que o protótipo?
Qual a diferença entre homologar o processo e o produto?
Homologar produto
Homologar processo
na fase de projeto detalhado
com base no protótipo
aprovar a funcionalidade
avaliar os parâmetros críticos
atender aos requisitos
meios produtivos definitivos
mesmos critérios de aprovação
testes não exaustivos
sem ensaios (na maioria das vezes)
avaliação do produto aprova os recursos

## Slide 11: Homologar o processo: Análise dos Sistemas de Medição (MSA — Measurement System Analysis)
Objetivo do MAS:
aferir um sistema de aquisição de dados
  essencial para se aprovar as especificações dos componentes produzidos, ou seja,
  verificar se as grandezas medidas são as mesmas das contidas nos seus desenhos
Dispositivo de Medição: qualquer dispositivo usado para obter medidas
  Sistema de Medição: conjunto de operações, procedimentos, dispositivos de medição e outros equipamentos, software e pessoal usado para atribuir um valor à característica que está sendo medida
(Quadro 91)

## Slide 12: Video básico do Sistema de Medição
https://www.youtube.com/watch?v=s8TSbDSiE08
Variabilidade de Processo
https://www.youtube.com/watch?v=vxhjtkznTo4

## Slide 13: Homologar o processo: Análise dos Sistemas de Medição: Tipos de variação
Tendência
Média Observada - Valor da Referência
Repetitividade
Variação do sistema de medida
Reprodutividade
Variação na média por diferentes operadores (mesmo dispositivo)
Estabilidade
t1
t2
Variação devido ao tempo
Linearidade
V Ref
V Médio
Diferença ao longo da faixa de operação
R&R do instrumento / dispositivo de medição

## Slide 14: Fórmulas básicas de Cp e Cpk
LIE
LSE
LIE: limite inferior especificado
LSE: limite superior especificado
Cpk= Min (CPS, CPI)

## Slide 15: Homologar o processo: tarefas realizadas
Tarefas:
  Avaliar lote piloto
  Avaliar meios de medição
  Avaliar capabilidade de processo
Consigo produzir em série com a mesma qualidade que o protótipo?
Qual a diferença entre homologar o processo e o produto?
Análise dos Sistemas de Medição (MSA — Measurement System Analysis)
Indicadores de Capabilidade de Processo e Controle Estatístico do Processo (CEP)

## Slide 16: Sumário do capítulo – atividades da fase
Obter recursos de fabricação
Planejar produção piloto
Receber e instalar recursos
Produzir lote piloto
Homologar o processo
Otimizar a produção
Certificar Produto
Desenvolver processo de produção e manutenção
Ensinar Pessoal
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e aprovar Fase: Liberação da Produção
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 17: Certificar Produto
avaliar as exigências de regulamentação
submeter ao cliente o processo de aprovação
avaliar os serviços associados ao produto
obter a documentação para a certificação
a certificação pode ocorrer desde a fase de projeto informacional
na homologação do produto (projeto detalhado), pode ter ocorrido a primeira certificação, se ela foi exigida pelo órgão regulamentador
serviços associados ao produto também são certificados
por que não incorporar, nos nossos procedimentos de homologação, as exigências de certificação?
não devemos esquecer da documentação para certificação
Tarefas
Melhores práticas

## Slide 18: Responsáveis pelo desenho do processo
Quem especifica os processos de produção e manutenção não é necessariamente o time de desenvolvimento de produto,
mas deve existir uma boa comunicação entre eles e os responsáveis pelo desenho do processo de negócio
Ou seja, faz parte do processo de desenvolvimento de produtos

## Slide 19: Desenvolver processo de produção
X
Nova instalação
Mudar instalação
Instalação existente
É a especificação de como vamos administrar a produção
Nesta atividade, definimos como planejar, programar e controlar a produção
desenho de um novo processo
não necessariamente usa o processo de produção existente
normalmente adota-se o processo existente
conforme o resultado da otimização, muda-se o processo de planejamento e controle da produção (exemplo, mudança para controle por kanban)
avaliar como está o relacionamento com os parceiros e a logística

## Slide 20: Condição ideal
Todas as pessoas envolvidas nos processos produtivos devem estar qualificadas
X

## Slide 21: Processo da sistemática de gates: avaliar fase
Projeto do produto ABC
Definição de critérios para próximo gate
Auto-avaliação
critérios
time de
desenvolvimento
relatório
Fase
gate anterior
gate atual
Modelo de referência
“catálogo” de critérios
Notes: Os critérios iniciais dessa fase estão na tabela 6.2 (página 232), mas devem ser complementados pelo time de desenvolvimento e demais interessados na fase de planejamento do projeto e também durante o gate anterior. Leia discussão na página 75 (critérios de avaliação).

## Slide 22: Atividade genérica: monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar mudanças nas condições do mercado, características técnicas do produto, indicadores de desempenho do projeto (prazos e custos)
Avaliar impacto dessas mudanças no projeto
Atualizar as premissas financeiras do projeto
Atualizar o custo-alvo nos diversos níveis do produto
Atualizar as necessidades de investimentos
Atualizar as receitas futuras
Calcular o novo fluxo de caixa
Calcular os novos indicadores financeiros
Analisar as novas premissas e indicadores
Avaliar possíveis desvios e impactos no projeto

## Slide 23: Atividade genérica: avaliar fase
Avaliar o cumprimento das tarefas planejadas
Avaliar os resultados obtidos segundo os critérios estabelecidos
Avaliar os demais critérios quantitativos e indicadores
Avaliar o estudo da viabilidade econômica
Decidir implementar ações corretivas
Decidir se pode ser realizada a atividade de aprovação
Preparar relatório para o time de avaliação
Auto-avaliação
time de
desenvolvimento
Notes: O conceito de revisão de fases é apresentado pelo tópico 2.7. A atividade de avaliar a fase no tópico 3.4.

## Slide 24: Processo da sistemática de gates: avaliar fase
Projeto do produto ABC
Definição de critérios para próximo gate
Definição de critérios para próximo gate
Aprovar
gate
Auto-avaliação
critérios
time de
desenvolvimento
relatório
+
time de avaliação
Fase
gate anterior
gate atual
Modelo de referência
“catálogo” de critérios

## Slide 25: Sumário do capítulo – atividades da fase
Obter recursos de fabricação
Planejar produção piloto
Receber e instalar recursos
Produzir lote piloto
Homologar o processo
Otimizar a produção
Certificar Produto
Desenvolver processo de produção e manutenção
Ensinar Pessoal
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e aprovar Fase: Liberação da Produção
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 26: Próxima fase: lançamento do produto
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto

## Slide 27: Diferenciação entre preparação da produção e lançamento do produto
Processo de Produção
Logística com fornecedores
Processo de Manutenção
Vendas e Distribuição
Suporte ao cliente
Campanhas de marketing
Produto
Mercado
Produção
Preparação da Produção
Lançamento do Produto
ESCOPO
(Cadeia de Suprimentos)
Notes: Explicar que ambas as fases cuidam da cadeia de suprimentos e do mercado A fase de preparação da produção do ponto de vista interno e o lançamento do produto do ponto de vista externo As fases tradicionalmente conhecidas como desenvolvimento de produtos terminam com a fase anterior de projeto detalhado, na qual foram definidos os processos de fabricação e as especificações dos recursos de fabricação (máquinas, equipamentos e ferramental) Quando necessário, novas instalações foram projetadas naquela fase Nela, os protótipos foram produzidos e testados, e assim o produto foi homologado, ou seja, ele atendeu aos requisitos anteriormente definidos Leia página 394

## Slide 28: Informações principais e dependência entre as atividades da fase de Lançamento do Produto
Desenvolver processo de distribuição
Desenvolver processo de vendas
Desenvolver processo de assistência técnica
Desenvolver processo de atendimento ao cliente
Normalmente começam a acontecer antes desta fase
Planejar Lançamento
Promover marketing de lançamento
Gerenciar lançamento
Atualizar plano de fim de vida
Lançar produto
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas
Monitorar viabilidade econômica
Avaliar Fase
Aprovar Fase
Lançamento do Produto
Liberação da Produção
Documentos homologação
Espec. Proc. de Produção Espec Proc. Manutenção
Capacitação de pessoal
Documento Lançamento
Espec. Proc Vendas
Espec. Proc Distribuição
Espec. Proc Assistência Técnica
Espec. Proc Atendimento Cliente
Espec. Proc: Especificação do Processo (de negócio)

## Slide 29: Processo de atendimento ao cliente
Clientes
Empresa
atendimento ao cliente
Canal de comunicação entre ambos
Montar base de dados única sobre clientes (sistema CRM)
Acionar processos de apoio (gestão de mudanças de produto)
Quais os serviços mais valorizados pelos clientes?
Podem ser integradas ações de marketing
CRM: customer relationship management, SAC: serviço de atendimento ao cliente
SAC

## Slide 30: Atividade de gerenciar lançamento
Tarefas da atividade
Gerenciar os resultados
Gerenciar a aceitação inicial
Gerenciar a satisfação do cliente
Gerenciar lançamento
Lançar produto

## Slide 31: Atividade de atualizar o plano de fim de vida
plano criado dentro da fase de projeto detalhado
atualizado durante todo o desenvolvimento e ciclo de vida
é congelado nesta fase
acionado na macro-fase de pós desenvolvimento, no capítulo 15

## Slide 32: Macro-fase de pós-desenvolvimento
vida de um produto junto ao cliente
Receber o produto de volta:
reutilizar
remanufaturar
reciclar
descartar
Liberação
da produção
Fim da vida
Início:
1a idéia
Final da produção
Desenvolvimento
Pós
Pré
Ciclo de vida do produto
Volume de vendas
período de produção
período de assistência técnica / atendimento ao cliente / Acompanhar o produto
Descontinuar o produto
Descontinuar a produção
Finalizar suporte ao produto
Cliente 1
Cliente 2
Cliente n
compra do produto pelo cliente
1a devolução do produto pelo cliente
Preparar para retirar

## Slide 33: Principais resultados das fases
Especificações finais
Protótipo funcional
Projeto dos recursos
Plano de fim de vida
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Liberação da Produção
Documentos de homologação
Espec. Proc. de Produção
Espec Proc. Manutenção
Capacitação de pessoal
Protótipo aprovado
Produto homologado
Lote piloto aprovado
Processo homologado
Produto certificado
Documento Lançamento
Espec. Proc Vendas
Espec. Proc Distribuição
Espec. Proc Assistência Técnica
Espec. Proc Atendimento Cliente
Produto lançado
Descrição do Produto no Portfólio
Especificações
Meta
Concepção
do Produto
Requisitos com valores meta
Informações adicionais qualitativas
Plano do
projeto
Escopo do Projeto
Escopo do Produto
(conceito)
Atividades
Pessoal
Prazos
Orçamento Recursos
Qualidade
Riscos
Indicadores
Arquitetura Produto
Alternativas de Solução
Lista SSCs principais
Especificações iniciais dos SSCs
Desenhos iniciais
Plano macro processo
Especificações dos SSCs
BOM final
Desenhos finais com tolerâncias
Planos de Processo
Projeto de embalagem
Material de suporte do produto

## Slide 34: Principais resultados das fases
Especificações finais
Protótipo funcional
Projeto dos recursos
Plano de fim de vida
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Protótipo aprovado
Produto homologado
Lote piloto aprovado
Processo homologado
Produto certificado
Produto lançado
Especificações dos SSCs
BOM final
Desenhos finais com tolerâncias
Planos de Processo
Projeto de embalagem
Material de suporte do produto
configuração do produto
como projetada
como fornecida
configuração do produto = especificação final

## Slide 35: Próxima macro-fase: pós-desenvolvimento
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto

## Slide 36: Síntese dos níveis de maturidade

## Slide 37: Exemplos de projetos de transformação

## Slide 38
Processo de Transformação do PDP
Modelo de Referência do PDP
Modelo de Maturidade do PDP
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Infra-estrutura
Educar / Treinar
Implantar
Entender motivação
Projetos de Transformação
Analisar situação
Planejar
Requisitos
Desenhar
Executar
Liberar
Definir Ações
Legenda
Relaciona-mento entre modelos

## Slide 39: Modelos de referência genéricos, específicos e projetos
Modelos de referência genéricos
Projeto 1
Projeto 2
Projeto 3
Projetos derivados de um modelo de referência específico
Empresa D
Empresa A
Empresa B
Empresa C
Modelos de referência específicos
Modelo de referência
Processo padrão da empresa

## Slide 40
FIM DO CONTEÚDO DA DISCIPLINA DE ENGENHARIA DO PRODUTO!!!
INICIO DO APRENDIZADO ENGENHARIA DE PRODUTO!!!!